Príloha č. 6                      pre časť 1

TEChnickÁ ŠpecifikÁcia a VýpoČet zmluvnej ceny

Verejný obstarávateľ: GEPARD s.r.o.

Sídlo Kružlovská Huta 178, 086 04 Kružlov

IČO: 36449113

Názov predmetu zákazky: „Modernizácia výroby firmy GEPARD, s.r.o.“

Časť 1 : „5-osé CNC obrábacie, frézovacie a vŕtacie centrum “

| Identifikácia uchádzača: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Všeoebecná charakteristika ponúkaného zariadenia: |  |  |
| Výrobca, značka, model: |  |  |
| Časť | Pol. | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra | Ponuka - hodnota parametra navrhovanej technológie |
| I. | ZÁKLADNÝ CELOK - ZARIADENIE |
|  | 1 | minimálna opracovateľnosť dielcov v osi X v mm | Min.3200 |  |
|  | 2 | minimálna opracovateľnosť dielcov v osi Y v mm | Min.1600 |  |
|  | 3 | minimálna opracovateľnosť dielcov v osi Z od roviny prísaviek v mm | Min.200 |  |
|  | 4 | možnosť naložiť dielce rozmeru v mm minimálne | Min.2800 x 1900 |  |
|  | 5 | CE Norma s kobercami | áno |  |
|  | 6 | Štruktúra stroja – výložník (cantilever) | Áno |  |
|  | 7 | automatické centrálne mazanie stroja pre osi: X,Y,Z | Áno |  |
|  | 8 | posuv v osi X: pastorok a ozubený hrebeň | Áno |  |
|  | 9 | posuv v osi Y: pastorok a ozubený hrebeň | áno |  |
|  | 10 | počet trámcov pracovného stola minimálne | Min.6 |  |
|  | 11 | Posuv trámcov v osi X po lineárnom vedení | áno |  |
|  | 12 | Zadné referenčné dorazy montované priamo na trámcoch stola | Áno |  |
|  | 13 | referenčné body predné so senzormi | Áno |  |
|  | 14 | Samostatne umiestnený klimatizovaný rozvádzač stroja | Áno |  |
|  | 15 | lištové suporty pre nakladanie ťažkých dielcov: minimálny počet kusov | Min.4 |  |
|  | 16 | výkon podtlakovej pumpy v m3/hod minimálne | Min.250 |  |
|  | 17 | počet podtlakových modulov minimálne | 24 |  |
|  | 18 | upínanie podtlakových modulov na nezávislé pojazdy | Áno |  |
|  | 19 | Otočiteľnosť podtlakových modulov | Áno |  |
|  | 20 | 5 osé elektrovreteno | Áno |  |
|  | 21 | výkon elektrovretena v režime S6 | Min 13 kW |  |
|  | 22 | Nekonečná kontinuálna rotácia v osi C | Áno |  |
|  | 23 | Nekonečná kontinuálna rotácia v osi B | Áno |  |
|  | 24 | chladenie elektrovretena: kvapalinou | Áno |  |
|  | 25 | minimálny počet pojazdov na osi Z | Min.2 |  |
|  | 26 | vŕtacia hlava | Áno |  |
|  | 27 | Minimálny výkon vŕtacej hlavy pri 6.000 otáčkach za minútu | Min 2.9 kW |  |
|  | 28 | minimálny počet vertikálnych vretien vŕtacej hlavy | Min.10 |  |
|  | 29 | minimálny počet horizontálnych vretien vŕtacej hlavy | Min.5 |  |
|  | 30 | počet drážkovacích kotúčov vŕtacej hlavy | Min.1 |  |
|  | 31 | zásobník na nástroje polohovateľný v osi X: minimálne 16 miestny | Áno |  |
|  | 32 | Počet miest v zásobníku | Min.16 |  |
|  | 33 | diaľkový ovládač s displejom | Áno |  |
|  | 34 | software pre projektovanie výrobkov | Áno |  |
|  | 35 | import dát: dwg/dxf | Áno |  |
| II. | DOPLNKOVÉ POLOŽKY |
|  | 36 | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa | áno |  |
|  | 37 | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača | áno |  |
|  | 38 | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku | áno |  |

|  | Vypĺňajú sa farebne označené polia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V ......................., dňa ............................

.........................................................

Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača/lídra skupiny