Príloha č. 6                      pre časť 3

TEChnickÁ ŠpecifikÁcia a VýpoČet zmluvnej ceny

Verejný obstarávateľ: GEPARD s.r.o.

Sídlo Kružlovská Huta 178, 086 04 Kružlov

IČO: 36449113

Názov predmetu zákazky: „Modernizácia výroby firmy GEPARD, s.r.o.“

Časť 3 : „Optimalizačná píla na rezivo“

| Identifikácia uchádzača: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Všeobecná charakteristika ponúkaného zariadenia: |  |  |
| Výrobca, značka, model: |  |  |
| Časť | Pol. | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Požadovaná hodnota parametra | Ponuka - hodnota parametra navrhovanej technológie |
| I. | ZÁKLADNÝ CELOK - ZARIADENIE |
|  | 1 | Možnosť robiť fixné rezy | áno |  |
|  | 2 | Možnosť robiť rezy na základe označených chýb | áno |  |
|  | 3 | Triedenie do 5 tried kvality | áno |  |
|  | 4 | Motorizovaný vstupný dopravník | áno |  |
|  | 5 | Motorizované horné podávacie valce | áno |  |
|  | 6 | Synchronizovaná rýchlosť dopravníka a podávacích valcov | áno |  |
|  | 7 | Minimálny počet horných podávacích valcov | Min. 3 |  |
|  | 8 | Ovládanie stroja pomocou osobného počítača | áno |  |
|  | 9 | Prierez rezu | Min. 200 x 49 mm |  |
|  | 10 | Možnosť vkladať rezivo na vstupe 5000 mm | áno |  |
|  | 11 | Elektrický rozvádzač mimo stroja | áno |  |
|  | 12 | Výkon motora | Min. 7 HP |  |
|  | 13 | Pohyb skracovacej jednotky pomocou brushless motora | áno |  |
|  | 14 | Doba rezu nastaviteľná cez počítač | áno |  |
|  | 15 | Triedenie materiálu na výstuper stroja ovládané cez PC | áno |  |
|  | 16 | Minimálny počet vyrážačov | Min. 3 kusy |  |
|  | 17 | Dopravníkový pás na výstupe | áno |  |
|  | 18 | Záložný zdroj UPS | áno |  |
| II. | DOPLNKOVÉ POLOŽKY |
|  | 19 | dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli v prevádzke zadávateľa | áno |  |
|  | 20 | osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača | áno |  |
|  | 21 | zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku | áno |  |

Vypĺňajú sa farebne označené polia

V ......................., dňa ............................

.........................................................

Meno, priezvisko, titul a podpis osoby/osôb oprávnených konať za uchádzača/lídra skupiny