Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

Identifikačné údaje uchádzača

V súlade s výpisom z Obchodného registra

| Názov spoločnosti | *) |
| --- | --- |
| Sídlo alebo miesto podnikania | *) |
| Právna forma | *) |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie | *) |
| IČO | *) |
| IČ DPH | *) |
| PSČ | *) |
| Mesto | *) |
| Štát | *) |
| Štatutárny zástupca | *) |
| Titul | *) |
| E-mail | *) |
| Telefón | *) |

*) vyplniť

| Meno a priezvisko, titul: |  |
| --- | --- |
| Funkcia: |  |
| Dátum a miesto: |  |

Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis 											uchádzača

Príloha č. 2. k Výzve na predkladanie ponúk

návrh uchádzača naplnenie kritéria  určeného na  vyhodnotenie ponúk

      - Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

      - Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

      - IČO : ..................................................................

      - Názov zákazky : „Inovatívne technológie vo výrobnom procese GEPARD, s.r.o.“

      - Časť predmetu zákazky : ..................................................................................................

      - Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného vyhlasovateľom  :

=.....................................................................................,....... Euro Uchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis 											uchádzača

Príloha č. 3 k  Výzve na predkladanie ponúk

Tabuľku technických údajov a cien - návrh uchádzača

      - Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

      - Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

      - IČO : ..................................................................

      - Názov zákazky : „Inovatívne technológie vo výrobnom procese GEPARD, s.r.o.“

      - Časť 1. predmetu zákazky : Automatická veľkokapacitná rozmietacia linka

      - Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................

Počet kusov :1 ks

| Základný popis: ide o automatizované zariadenie, ktoré slúži na rozmietanie vstupného materiálu (dreva), ktoré je prostredníctvom dopravníkového systému presunuté k operátorovi a na základe potvrdenia rozmeru rezu je materiál následne presunutý do rezacej časti, kde je vykonaný samotný proces rozmietania materiálu. Rezacia časť zariadenia sa automaticky nastaví podľa potvrdeného rezu jednotlivého kusu materiálu |
| --- |
| Názov - minimálne požadované parametre | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota | Cena v Euro bez DPH |
| Základ stroja | Reťazový dopravník materiálu | áno | - |  |  |
|  | Počet motorizovaných reťazí | Min. 5 | ks |  |  |
|  | Šírka dopravníka vstupného materiálu | Min. 4.5 | m |  |  |
|  | Naklápacie zariadenie pri reťazovom dopravníku | áno | - |  |  |
|  | Laserové meranie šírky dielcov | áno | - |  |  |
|  | Podpora (support) pre upevnenie lasera | áno | - |  |  |
|  | Polohovateľná jednotka lasera | áno |  |  |  |
|  | Ovládací panel linky | áno | - |  |  |
|  | Centrovací systém so zavádzačom materiálu | áno |  |  |  |
|  | Počet centrovacích jednotiek | Min. 3 | ks |  |  |
|  | Rozmietacia píla s posuvnými kotúčmi | áno | - |  |  |
|  | Počet pílových kotúčov | Min. 5 | ks |  |  |
|  | Maximálna pracovná šírka | Min. 450 | mm |  |  |
|  | Počet prítlačných valcov | Min. 6 | ks |  |  |
|  | Ovládanie stroja cez PC rozhranie, ktoré je súčasťou zariadenia | áno | - |  |  |
|  | Ovládanie pomocou joystickov | áno | - |  |  |
|  | Vynášací dopravník vstupného materiálu do priestoru zamerania | áno | - |  |  |
|  | Vynášací dopravník vstupného materiálu od priestoru zamerania do rezacej časti zariadenia | áno | - |  |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie predmetu zákazky, t.j. doprava/dodanie do miesta umiestnenia predmetu zákazky, ktorým je areál vyhlasovateľa |  |
|  | Montáž predmetu zákazky | osadenie predmetu zákazky, t.j. umiestnenie a upevnenie predmetu zákazky na podloženie pripravené vyhlasovateľom podľa pokynov uchádzača zapojenie predmetu zákazky, t.j. zapojenie predmetu zákazky do jestvujúcich rozvodov médií vyhlasovateľa – elektrická energia, stlačený vzduch, do vyhlasovateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky |  |
|  | Uvedenie predmetu zákazky do prevádzky | nastavenie predmetu zákazky, t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie predmetu zákazky s tým, že uchádzač bude povinný preukázať dosiahnutie všetky parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača |  |
| Cena spolu za celú časť 1. predmetu zákazky v Euro bez DPH |  |

Prílohy :

v ......................., dňa ....................................		.........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača

Príloha č. 4 k  Výzve na predkladanie ponúk

Tabuľku technických údajov a cien - návrh uchádzača

      - Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................

      - Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................

      - IČO : ..................................................................

      - Názov zákazky : „Inovatívne technológie vo výrobnom procese GEPARD, s.r.o.“

      - Časť 2. predmetu zákazky : Hobľovací a profilovací automat

      - Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................

Počet kusov :1 ks

| Názov - minimálne požadované parametre | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota | Cena v Euro bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ stroja | Pracovná šírka | Min. rozsah 20 – 230 | mm |  |  |
|  | Pracovná výška | Min. rozsah 10 – 150 | mm |  |  |
|  | Zrovnávací stôl | Min. dĺžka 1.9 | m |  |  |
|  | Poháňané stolové valce | áno |  |  |  |
|  | Posuv s frekvenčným meničom s výkonom | Min. 3 | kW |  |  |
|  | Plynule regulovaná rýchlosť posuvového systému | Min. rozsah 6 -30 | m/min |  |  |
|  | Dynamicky vyvážené vretená | áno |  |  |  |
|  | Uzol - Prvé spodné vodorovné vretene |  |
|  | Motor s mechanickou brzdou | áno |  |  |  |
|  | Priemer vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Otáčky | Min. 7000 | ot/min |  |  |
|  | Priemer nástroja | Min. rozsah 125 - 160 | mm |  |  |
|  | Osové prestavenie vretena | Min. 5 | mm |  |  |
|  | Uzol - Pravé zvislé vreteno |  |
|  | Motor s mechanickou brzdou | áno |  |  |  |
|  | Priemer vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Otáčky | Min. 7000 | ot/min |  |  |
|  | Priemer nástroja | Min. rozsah 112 - 200 | mm |  |  |
|  | Osové prestavenie vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Uzol-Ľavé zvislé vreteno |  |
|  | Motor s mechanickou brzdou | áno |  |  |  |
|  | Elektricky nastaviteľná šírka | áno |  |  |  |
|  | Priemer vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Otáčky | Min. 7000 | ot/min |  |  |
|  | Priemer nástroja | Min. rozsah 112 - 200 | mm |  |  |
|  | Osové prestavenie vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Uzol -Druhé pravé vreteno |  |
|  | Motor s mechanickou brzdou | áno |  |  |  |
|  | Priemer vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Otáčky | Min. 7000 | ot/min |  |  |
|  | Priemer nástroja | Min. rozsah 112 - 200 | mm |  |  |
|  | Osové prestavenie vretena | Min. 20 | mm |  |  |
|  | Uzol - Horné vodorovné vreteno |  |
|  | Motor s mechanickou brzdou | áno |  |  |  |
|  | Elektricky nastaviteľná výška | áno |  |  |  |
|  | Priemer vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Otáčky | Min. 7000 | ot/min |  |  |
|  | Priemer nástroja | Min. rozsah 112 - 200 | mm |  |  |
|  | Osové prestavenie vretena | Min. 20 | mm |  |  |
|  | UZOL -Druhé spodné vodorovné vreteno |  |
|  | Motor s mechanickou brzdou | áno |  |  |  |
|  | Priemer vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Otáčky | Min. 7000 | ot/min |  |  |
|  | Priemer nástroja | Min. rozsah 112 - 200 | mm |  |  |
|  | Osové prestavenie vretena | Min. 20 | mm |  |  |
|  | Uzol – Univerzálne vreteno |  |
|  | Motor s mechanickou brzdou | áno |  |  |  |
|  | Priemer vretena | Min. 40 | mm |  |  |
|  | Otáčky | Min. 7000 | ot/min |  |  |
|  | Priemer nástroja | Min. rozsah 112 - 200 | mm |  |  |
|  | Uzol –výstupný valčekový dopravník |  |
|  | Dĺžka dopravníka | Min. 1200 | mm |  |  |
|  | Šírka valčekov dopravníka | Min. 300 | mm |  |  |
|  | Uzol – priečny remeňový dopravník |  |
|  | Dĺžka | Min. 1800 | mm |  |  |
|  | Šírka | Min. 1200 | mm |  |  |
|  | Uzol – spätný valčekový dopravník |  |
|  | Dĺžka | Min. 4500 | mm |  |  |
|  | Šírka valčekov | Min. 300 | mm |  |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného predmetu zákazky | Dodanie na miesto realizácie | dodanie na miesto realizácie predmetu zákazky, t.j. doprava/dodanie do miesta umiestnenia predmetu zákazky, ktorým je areál vyhlasovateľa |  |
|  | Montáž predmetu zákazky | osadenie predmetu zákazky, t.j. umiestnenie a upevnenie predmetu zákazky na podloženie pripravené vyhlasovateľom podľa pokynov uchádzača zapojenie predmetu zákazky, t.j. zapojenie predmetu zákazky do jestvujúcich rozvodov médií vyhlasovateľa – elektrická energia, stlačený vzduch, do vyhlasovateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) predmetu zákazky pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia predmetu zákazky nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa predmetu zákazky |  |
|  | Uvedenie predmetu zákazky do prevádzky | nastavenie predmetu zákazky, t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie predmetu zákazky s tým, že uchádzač bude povinný preukázať dosiahnutie všetky parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača |  |
| Cena spolu za celú časť 2. predmetu zákazky v Euro bez DPH |  |

Prílohy :

v ......................., dňa ....................................		.........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača